## Slide 1
Космическая смена «Сириус 2022»
01-15 апреля 2022г.
Выявление возможных очагов загрязнения участка русла р. Волги
Название команды: Star Trek
Terra Notum: Геоинформационные системы и технологии
№ :10

## Slide 2: Команда
Смолко Роман: создание маски воды,
№ :10
Шабаев Руслан: создание и анализ тепловой карты
Голуб Тимофей: создание и анализ карты мутности воды

## Slide 3: Цели и задачи
Цель: Выявить участки загрязнения воды по космическим снимкам, для определения источника загрязнения
№ :10
Задачи:
Создание мозаики изображений и маски воды.
Создание тепловой карты и карты мутности воды
Выявление очагов тепловых аномалий
Указать участки аномалий мутности воды
Показать участки возможных загрязнений

## Slide 4: Технологические решения
№ :10
Создание маски воды по мозаике изображений Landsat-8
Создание карты мутности внутри маски реки.
Анализ карт. выделение точек аномалий в ГИСпакете Geomixer.
Создание температурной карты внутри маски реки

## Slide 5: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
№ :10
NDWI = (GREEN – NIR)/(GREEN + NIR)
T = T10 + a * (T10 – T11)
Где Т10 и Т11 – температура, полученная с каналов 10 и 11 соответственно.
Для определения коэффициентов a и b в качестве температуры Т используются калиброванные данные о температуре, полученные по измерениям прибора MODIS
NDTI = (RED – GREEN)/(RED+GREEN)
Формула для создания маски воды
Формула для создания карты температуры по тепловым каналам Landsat-8
Формула нормализованного разностного водного индекса

## Slide 6: Мозаика космических снимков Landsat-8 за август 2021 года
№ :10
Маска воды, полученная по индексу NdWI

## Slide 7: ТЕМПературная карта водной поверхности участка реки волги
№ :10

## Slide 8: Определение очагов аномалий температуры
№ :10

## Slide 9: Определение очагов аномалий температуры
№ :10
Мы взяли территорию от Самары до Чебоксар.
И обозначили флажками горячие зоны где есть температурные аномалии

## Slide 10: Определение очагов аномалий температуры
№ :10

## Slide 11
№ :10
Показатель мутности воды характеризует уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических примесей
Значения индекса мутности воды для участка реки волги

## Slide 12: Определение очагов мутности
№ :10

## Slide 13: Определение очагов мутности
№ :10

## Slide 14: Результаты проекта
№ :10
Большинство участков помутнений и температурных аномалий связаны с природными явлениями
Выявлены несколько участков локальных изменений температуры а также участков увеличений мутности которые могут быть очагами промышленных загрязнений.
Выявлены возможные очаги загрязнений: Завод «Мягкая кровля» (Самара), ГК Электрощит-Самара (Самара), Жигулёвский комбинат строительных материалов (Жигулёвск), ОАО «Ульяновский моторный завод» (Ульяновск), Чебоксарский завод строительных материалов (Чебоксары)

## Slide 15: Развитие проекта
№ :10
1. Анализ архива космических снимков для поисков температурных аномалий и очагов мутности для данного участка реки.
2. Создание геосервиса для определения очагов загрязнения по температурным аномалиям и участков скачков мутности в автоматизированном режиме по открытым космическим снимкам.
Это может быть востребовано экологическими службами, МЧС.

## Slide 16
Контакты: Роман: Калужская область, г. Киров, 89206166433 Тимофей: Краснодарский край, п. Плодородный, 89883687876 Руслан: Калужская область, г. Балабаново 89299685878
Terra Notum: Геоинформационные системы и технологии
№ :10
Космическая смена «Сириус 2022»
01-15 апреля 2022г.